## Slide 1
工程训练（金工实习）
设计要求

## Slide 2
逆向工程与3D打印
[1]

## Slide 3
逆向工程与3D打印
1
实践内容：操作3D打印机打印作品
设备信息：桌面级FDM设备（打印尺寸：220*220*200mm）
材料：PLA
作品要求：
（1）三维模型，文件格式STL；
（2）模型不要过大，要求2小时内能打印完成；
（3）模型表面特征不要太过复杂（手办，动漫人物等模型较难打印）；

## Slide 4
激光加工
[2]

## Slide 5
激光加工
2
实践内容：制作校庆主题木质拼图
设备信息：非金属激光切割机（加工尺寸：500*500mm）
激光打标机（加工尺寸：150*150mm）
材料：3mm椴木板
作品要求：
（1）二维图纸，文件格式DXF；
（2）材料规格为200*200mm，若设计较为优秀，可申请更多耗材；
（3）设计时，需考虑公差配合。3mm木板插入对应的孔中，孔最好为2.5mm，此时配合比较牢固；

## Slide 6
钣金加工工艺
[3]

## Slide 7
钣金加工工艺
3
激光切割
定义：应用激光聚焦后产生的高能量光束，以瞬间的高温熔化或气化被加工的材料，从而形成切口的一种加工手法。

## Slide 8
钣金加工工艺
3
定义：金属板料在折弯机上模或下模的压力下，首先经过弹性变形，然后进入塑性变形，达到所需的折弯效果的一种工艺。
折弯

## Slide 9
钣金加工能做什么？
3

## Slide 10
钣金件设计要求
3
材料：1mm镀锌钢板
总体要求：
（1）二维图纸，文件格式DXF（2007版dxf文件最佳）；
（2）设计尺寸不大于200*300mm，若设计较为优秀，可申请更多耗材；

## Slide 11
钣金件设计要求
3
1、激光切割设计图中，图形距离板框最小距离不小于10mm。
2、激光切割设计图中，图形中线条与线条之间的间距应不小于2mm。
3、激光切割设计图中，最小孔径不小于板材厚度（1mm）。

## Slide 12
钣金件设计要求
3
1、折弯线用虚线表示。
2、最小折弯高度不小于15mm。
折弯线 虚线表示
折弯高度不小于15mm

## Slide 13
钣金件设计要求
3
折弯件设计图中，避免折弯后材料发生干涉。

## Slide 14
电火花线切割
[4]

## Slide 15
电火花线切割零件成品
4

## Slide 16
电火花线切割图纸要求
4
1）绘图：闭环、不允许交叉的一笔画，2007dxf格式
2）软件：autoCAD
3) 尺寸：30mm*30mm
4) 要求：没有重复线条、没有交叉、线条简练、禁止使用样条曲线

## Slide 17
你的点滴收获，我的动力源泉！